СОП «Порядок хранения медицинских изделий в отделениях медицинской организации»

| ГБУЗ Больница №1 | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА | НОМЕР: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 3 |
| НАЗВАНИЕ: Порядок хранения медицинских изделий в отделениях ГБУЗ Больница №1 | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: |
| ДЕЙСТВУЕТ С: «01» сентября 2018 г. | ЗАМЕНЯЕТ: Вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: |  |
|  |  |  | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| РАЗРАБОТАЛ: Главная медсестра Петрова Е.Л. | УТВЕРДИЛ: Руководитель_____________ И.И. Иванов «____»_____________20___г. |

Цель: стандартизация хранения медицинских изделий.

Область применения

Где: Кабинеты старших медсестер.

Когда: при хранении медицинских изделий.

Ответственность: Старшие медсестры отделений: анестезиологии-реанимации, гнойной хирургии, терапевтического, кардиохирургического, операционного блока.

Основная часть СОП

1. Подготовительные операции

1.1. Подготовить места для хранения медицинских изделий:

для термолабильных медицинских изделий – холодильное оборудование;

для остальных медицинских изделий – шкафы, стеллажи, поддоны.

Не допускается размещение медицинских изделий на полу без поддона.

Требования к шкафам для хранения медицинских изделий:

– гладкая внутренняя поверхность,

– внутреннее устройство с учетом видов медицинских изделий.

1.2. Медицинские изделия необходимо хранить в местах, исключающих попадание прямого солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

2. Хранение медицинских изделий

2.1. Размещение медицинских изделий по местам хранения в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке медицинских изделий (приложение 1).

2.2. Медицинские изделия размещают в оборудовании для хранения медицинских изделий по наименованиям, срокам годности. Использование медицинских изделий отделениями организуется таким образом, что бы медицинские изделия с меньшим сроком годности использовались в первую очередь.

3. Обеспечение необходимых условий хранения.

3.1. Ежедневно контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (карте). Температура в помещениях хранения должна быть от + 15°С до + 25°С, влажность должна быть от 50% до 65% .

3.1.2. Если температура выше + 25°С – включить кондиционер (или отключить отопление).

3.1.3. Если температура ниже + 15°С – включить обогреватель.

3.1.4. Контроль температуры в холодильнике в начале смены и в конце смены фиксировать в журнале (карте) «Температурный режим в холодильнике»:

в холодильнике № 1 температура должна быть от +2°С до +8°С.

3.1.5. Если в холодильниках №1 температура ниже +2°С – отрегулировать, через 1 час проверить. Если температура не поднялась до +2°С, отключить холодильник на 10 минут. Поставить в известность начальника административно-хозяйственной части.

| ГБУЗ Больница №1 | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА | НОМЕР: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛИСТ 2 ВСЕГО: 3 |
| НАЗВАНИЕ: Порядок хранения медицинских изделий в отделениях ГБУЗ Больница №1 | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: |

3.1.6. Если в холодильниках №1 температура выше +8°С – отрегулировать, через 1 час проверить. Если температура не снизилась, переместить медицинские изделия в резервный холодильник. Поставить в известность начальника административно-хозяйственной части.

3.2. Оборудование для хранения медицинских изделий убирают один раз в неделю.

3.3. Контроль за сроками годности медицинских изделий проводится в первый рабочий день каждого месяца старшей медсестрой отделения.

3.4. При выявлении медицинских изделий с остаточным сроком годности меньше 6 месяцев, поставить в известность заведующего отделением.

3.5. При выявлении медицинских изделий с истекшим сроком годности, передать главной медсестре для утилизации. Составить Акт передачи.

Нормативно-справочная документация

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Постановление Правительства от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий»

Постановление Правительства от 27.11.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

Приказ Минздрава от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по использованию государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий».

Приказ Минздрава от 13.11.1996 №377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения»

ГОСТ-Р-ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Распределение данной инструкции

Экземпляр	     Подразделение

Оригинал        Главная медсестра

Копия 1            Кабинет старшей медсестры отделения анестезиологии-реанимации

Копия 2           Кабинет старшей медсестры отделения гнойной хирургии

Копия 3           Кабинет старшей медсестры терапевтического отделения

Копия 4            Кабинет старшей медсестры кардиохирургического отделения

Копия 5           Кабинет старшей медсестры операционного блока

| ГБУЗ Больница №1 | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА | НОМЕР: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛИСТ 3 ВСЕГО: 3 |
| НАЗВАНИЕ: Порядок хранения медицинских изделий в отделениях ГБУЗ Больница №1 | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: |

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

| № п/п | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №1. Значение маркеров на медизделиях

| Символ | Наименование | Описание | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата изготовления | Указывает дату изготовления медизделия | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Использовать до... | Указывает дату, после которой изделие нельзя использовать | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Код партии | Указывает код, которым изготовитель идентифицировал партию изделия | Символ нужно сопровождать кодом партии. Код партии нужно размещать рядом с символом |
|  | Номер по каталогу | Указывает номер медизделия по каталогу изготовителя | Номер по каталогу нужно размещать рядом с символом |
|  | Серийный номер | Указывает серийный номер, которым изготовитель идентифицировал изделие | Символ нужно сопровождать серийным номером, который присвоил изготовитель. Серийный номер нужно размещать рядом с символом |
|  | Стерильно | Указывает, что медизделие прошло стерилизацию |  |
|  | Не стерильно | Указывает, что медизделие не подвергалось стерилизации |  |
|  | Не использовать при повреждении упаковки | Указывает, что если упаковка повредится, медизделие нельзя использовать |  |
|  | Хрупкое, обращаться осторожно | Указывает, что медизделие можно сломать или повредить, если обращаться неосторожно |  |
|  | Не допускать воздействия солнечного света | Указывает, что медизделие необходимо защищать от воздействия солнечного света |  |
|  | Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения | Указывает, что медизделие необходимо защищать от источников тепла и радиоактивного излучения |  |
|  | Беречь от влаги | Указывает, что медизделие необходимо защищать от влаги |  |
|  | Нижняя граница температурного диапазона | Указывает нижнюю границу температурного диапазона, в пределах которого медизделие надежно сохраняется | Нижнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Верхняя граница температурного диапазона | Указывает верхнюю границу температурного диапазона, в пределах которого медизделие надежно сохраняется | Верхнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Температурный диапазон | Указывает температурный диапазон, в пределах которого медизделие надежно сохраняется | Верхнюю и нижнюю границы температурного диапазона нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
|  | Диапазон влажности | Указывает диапазон влажности, в пределах которого медизделие надежно сохраняется | Диапазон влажности нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению | Указывает, что перед использованием нужно прочитать в инструкции по применению раздел с предупреждениями и мерами предосторожности, которые не размещены на медизделии | Можно использовать как символ «Внимание» |